ZAŁĄCZNIK NR 2 SWZ
Znak sprawy: TECH3/RPO/3/2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( PAKIET NR 1

Pracownia laboratoryjna OZE

STANOWISKO 1

I Rekuperator - dydaktyczne stanowisko demonstracyjne

1. Moduł badawczy

- stanowisko dydaktyczne wolnostojące: mobilna konstrukcja stanowiska z profil aluminiowych – 1 kpl.

- centrala wentylacyjna z rekuperatorem, o wydajności min. 100 m3/h – 1 kpl.

- moduł sterowania centrali – 1 szt.

- elementy instalacji wentylacyjnej – 1 kpl.

- nagrzewnica powietrza, zasilanie 230V AC – 1 kpl.

- wyłącznik główny i szafka sterująca – 1 kpl.

- zasilanie 230 V AC

2. Aparatura pomiarowa

- anemometr ręczny – 1 szt.

-czujniki temperatury – 4 kpl.

Wymagana instrukcja użytkowania z programem ćwiczenia

STANOWISKO 2

Badanie generatora turbiny wiatrowej

• Stanowisko badawcze do umieszczenia na biurku: konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju kwadratowym, wymiary min. 1000 mm x 270 mm x 500 mm, dwa uchwyty

transportowe – 1 szt.

• Falownik: zasilany jednofazowo, min. 0,4 kW – 1 szt.

• Silnik trójfazowy: klatkowy asynchroniczny, min. 0,37 kW, 230V/400V – 1 szt.

• Model turbiny wiatrowej: o mocy min. 100 W, sprzężonej mechanicznie z silnikiem trójfazowym umieszczonym na płycie montażowej – 1 szt.

• Obciążenie rezystancyjne generatora – 1 zestaw.

• Panel wyprowadzeń elektrycznych – 1 kpl.

• Zestaw przycisków i przełączników sterujących – 1 kpl.

• Elementy konstrukcyjne i montażowe niezbędne do prawidłowej pracy stanowiska – 1 kpl.

• Przewody połączeniowe bananowe – 1 zestaw

• Multimetr wielofunkcyjny – 2 szt.

• Miernik prędkości obrotowej – 1 szt

Wymagana instrukcja użytkowania z programem ćwiczenia

STANOWISKO 3

Model instalacji solarnej CWU z miniaturowym kolektorem próżniowym – stanowisko demonstracyjne

• Miniaturowy kolektor próżniowy (min. 4 rury próżniowe, długość min. 0,4 m) – 1 szt.

• Stelaż kolektora (na dach płaski) – 1 szt.

• Model zbiornika CWU z pojedynczą wężownicą – 1szt.

• Model instalacji CWU – 1szt.

• Sterownik solarny – 1 szt.

• Czujniki temperatury w zbiorniku i kolektorze – 1 kpl.

• Grupa solarno-pompowa – 1szt.

• Mobilna konstrukcja stanowiska z profili aluminiowych – 1szt.

• Oświetlacz halogenowy o mocy ok. 1 kW z możliwością regulacji natężenia światła – 1 kpl.

• Mobilny stelaż oświetlacza – 1 szt.

• Schemat stanowiska

• Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim

STANOWISKO 4

Badanie instalacji CWU z kolektorem próżniowym i pompą ciepła powietrze-woda (współpraca z systemem SCADA)

• Kolektor słoneczny próżniowo- rurowy (min. 10 rur próżniowych) – 1 kpl.

• Stelaż montażowy kolektora na dach płaski (lub skośny), kąt nachylenia ok. 45° – 1 kpl.

• Konstrukcja nośna stanowiska badawczego wykonana z profili aluminiowych – 1 kpl.

• Sterownik PLC z szafką sterowniczą zarządzający stanowiskiem badawczym – 1 kpl.

• Zbiornik c.w.u z pompą ciepła o pojemności min. 200 l z pojedynczą wężownicą i grzałką elektryczną o mocy min. 1 kW – 1 kpl.

• Naczynie wyrównawcze zbiornika c.w.u. – 1 kpl.

• Grupa solarno-pompowa

• Regulator solarny,

• Solarne naczynie przeponowe o pojemności i ciśnieniu pracy dopasowanym do parametrów instalacji – 1 kpl.

• Układ pompy recyrkulacyjnej c.w.u. – 1 kpl.

• Układ odbioru nadmiaru ciepła w instalacji w okresie bez zajęć dydaktycznych – 1 kpl.

• Elementy systemu połączeniowego dla kolektora, pompy ciepła, grupy solarno-pompowej, zbiornika itd. – 1 kpl.

• Płyn solarny (np. glikol propylenowy) – 1 kpl.

• Aparatura pomiarowa współpracująca z systemem SCADA:

• ciepłomierze z czujnikami temperatury np. Pt500– 2 kpl.

• licznik energii elektrycznej – 1 szt.

• czujniki temperatury np. Pt1000 w instalacji solarnej (zbiornik c.w.u. oraz kolektor próżniowo-rurowy),

• Wymagana współpraca z systemem SCADA

• Plansza dydaktyczna ze schematem stanowiska

• Instrukcja użytkownika w języku polskim

( PAKIET NR 2

Materiały na zajęcia instalacyjne kształtek i rurek

| miedź zaciskowa | Jednostka Miary [ SZT / MB ] |
| --- | --- |
| Numer | Nazwa | SZT | MB |
| 1 | Cu rura 15 |  | 45 |
| 2 | Cu rura 22 |  | 15 |
| 3 | Kolano 2K 15/90 | 150 |  |
| 4 | Trójnik 15x15x15 | 150 |  |
| 5 | Kapa P 15 | 150 |  |
| 6 | Mufa przejściowa PxGW 15x1/2" | 150 |  |
| 7 | Mufa przejściowa PxGW 15x3/4" | 150 |  |
| 8 | Nypel przejściowy PxGZ 15X1/2" | 150 |  |
| 9 | Nypel przejściowy PxGZ 15x3/4" | 150 |  |
| MIEDŹ |  | Jednostka Miary [ SZT / MB ] |
| Numer | Nazwa | SZT | MB |
| 1 | Cu rura 15mm |  | 20 |
| 2 | Cu rura 22 mm |  | 20 |
| 9 | Cu mufa GW 15x3/4" | 150 |  |
| 10 | Cu trójnik 15 | 150 |  |
| 11 | Cu zaślepka/kapa 15 | 70 |  |
| 12 | rura miedziana w kręgu 1/4'' |  | 91,5 |
| 13 | rura miedziana w kręgu 3/8'' |  | 91,5 |
| 14 | rura miedziana w kręgu 1/2'' |  | 91,5 |
| 15 | rura miedziana 12mm sztanga |  | 15 |
| 16 | rura miedziana 15mm sztanga |  | 15 |
| 17 | rura miedziana 18mm sztanga |  | 30 |
| 18 | mufa miedziana 12mm | 36 |  |
| 19 | mufa miedziana 15mm | 36 |  |
| 20 | mufa miedziana 18mm | 72 |  |
| 21 | mufa miedziana redukcyjna 15mm na 12mm | 36 |  |
| 22 | mufa miedziana redukcyjna 18mm na 15mm | 54 |  |
| 23 | łuk miedziany 90⁰ 12mm | 36 |  |
| 24 | łuk miedziany 90⁰ 15mm | 36 |  |
| 25 | łuk miedziany 90⁰ 18mm | 54 |  |
| 26 | nakrętki mosiężne do połączeń rozłącznych 1/4'' | 90 |  |
| 27 | nakrętki mosiężne do połączeń rozłącznych 3/8'' | 90 |  |
| 28 | nakrętki mosiężne do połączeń rozłącznych 1/2'' | 90 |  |
| 29 | trójnik mosiężny gwintowany 1/4'' | 30 |  |
| 30 | trójnik mosiężny gwintowany 3/8'' | 30 |  |
| 31 | trójnik mosiężny gwintowany 1/2'' | 30 |  |
| 32 | złączka mosiężna gwintowana 3/8'' | 30 |  |
| 33 | złączka mosiężna gwintowana 1/2'' | 30 |  |
| 34 | redukcja mosiężna gwintowana 1/4'' na 3/8'' | 30 |  |
| 35 | redukcja mosiężna gwintowana 3/8'' na 1/2'' | 30 |  |
| 36 | redukcja mosiężna gwintowana 1/4'' na 1/2'' | 30 |  |
| 37 | luty miedziano-fosforowe (1szt 500mm) 5% - 1 kg | 3 |  |
| 38 | otulina kauczukowa 18mm (13x18) |  | 30 |
| 39 | butla z azotem technicznym 8l | 3 |  |

( PAKIET NR 3

Regały do przechowywania wyposażenia pracowni warsztatowych jednostronny na 5 pojemników

Ilość : 2 sztuki

Materiał : blacha stalowa

Wymiary wysokość x szerokość x głębokość : 1040 x 330 x 490

Waga : do 10 kg

Wykończenie : malowane proszkowo w jasnoszarym kolorze

Wyposażenie: 5 pojemników z tworzywa sztucznego w dowolnych kolorach

( PAKIET NR 4

Szafa pancerna x 1 sztuka

Metalowa szafa – drzwi skrzydłowe pełne, zamykane z zamkiem kluczowym z pokrętłem i trzypunktowym ryglowaniem.

Minimalne wymiary: 1 m x 0,8 m głębokość 0,4 m.

( PAKIET NR 5

Drukarka 3D

Technologia druku: FDM / FFF / PJP

Obszar roboczy: 227 x 148 x 150 mm

Platforma: Maksymalna temperatura 120 stopni C

Rozdzielczość warstw (niska): 0.05 mm

Rozdzielczość warstw (wysoka): 0.4 mm

Prędkość druku (maks.): 100 mm/s

Liczba dysz: 1

Średnica dyszy: 0.4 mm

Średnica filamentu: 1,75 mm

Rodzaj filamentu: ABS

Rodzaj filamentu: PETG

Rodzaj filamentu: PLA

Rodzaj filamentu: TPU

Oprogramowanie: FlashPrint, Cura, Slic3r, Simplyfy

Złącza: RJ-45

Złącza: 1 x USB

Czytnik kart pamięci: SD

Kolor: Czarny

Materiał obudowy: Plastik

Wysokość: 526 mm

Szerokość: 360 mm

Głębokość: 403 mm

Waga: 14.8 kg

Akcesoria w zestawie: Przewód USB, karta pamięci SD

Pozostałe parametry: Zasilanie 24 V/13.3 A/ 320 W

kompatybilny z programami do wydruków 3D: Simplify, Skeinforge, Cura, 3DBuilder, Slic3r

Gwarancja: minimum rok

Drukarka laserowa ze skanerem A3 i zestawem tonerów

Drukarka laserowa

- przeznaczenie do druku : min mono – tekst i grafika,

- rodzaj urządzenia : wielofunkcyjne – druk/skan/kopia,

- technologia druku : min mono

- format : minimum A3,

- automatyczny druk dwustronny: tak

- skanowanie do e-mail : tak

- skanowanie do plików w formacie : min. PDF, JPEG, TIFF,-

- automatyczny podajnik dokumentów – tak

- podajnik na pojedyncze arkusze : tak

- możliwość drukowania kopert : tak

- obsługiwane rodzaje nośników minimum : papier zwykły, papier firmowy, papier kolorowy, papier o niskiej gramaturze, papier o wysokiej gramaturze, etykiety, papier makulaturowy, papier błyszczący, koperty,

- ethernet - druk w sieci LAN : tak

- wireless - druk przez WiFi : tak

- drukowanie z urządzeń mobilnych : tak

- waga produktu : do 38 kg,

- szerokość produktu : 400 mm – 450 mm

- głębokość produktu : 500 mm – 550 mm

- wysokość produktu : 480 mm – 550 mm

- rodzaj zasilania : sieciowe AC (220-240V)

- Energy Star : tak

- wymagania systemowe : Windows 10 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 8 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows 7 (wersja 32 i 64 bitowa) Windows Server 2016, 2012, 2012R2 i 2008R2 Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa) (W przypadku systemu Windows Server tylko drukowanie przez sieć )

- Mac OS : Mac OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12, lub późniejszy

( PAKIET NR 6

Wyposażenie pracowni chłodnictwa i klimatyzacji wraz z przeszkoleniem nauczycieli

STANOWISKO 1

Dydaktyczna instalacja chłodnicza

Dydaktyczna instalacja chłodnicza z modelem komory chłodniczej umożliwia analizę punktów charakterystycznych obiegu chłodniczego.

Stanowisko jest przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni.

Specyfikacja techniczna:

• Mobilna konstrukcja stanowiska z profil aluminiowych, stanowisko wolnostojące, wymiary orientacyjne ok. 800 mm x 560 mm x 700 mm (wys.) – 1 kpl.

• Sprężarka (zasilanie 230V AC, czynnik chłodniczy R134a) – 1 kpl.

• Parownik, moc dopasowana do kompresora – 1 szt.

• Skraplacz, z wentylatorem, moc dopasowana do kompresora – 1 szt.

• Filtr – 1 szt.

• Termostatyczny zawór rozprężny – 1 szt.

• Zawór elektromagnetyczny – 1 szt.

• Presostat – 1 szt.

• Manometry HP i HL – 2 szt. ( po 1 szt z każdego)

• Zestaw zabezpieczeń elektrycznych – 1 kpl.

• Instalacja chłodnicza – 1 kpl.

• Model komory chłodniczej – 1 kpl.

• Szafka sterownicza, zasilanie 230 V AC

• Miernik zużycia mocy kompresora – 1 kpl.

• Kompaktowy przenośny przyrząd pomiarowy do systemów chłodniczych i pomp ciepła z sondami pomiarowymi, obsługa różnych czynników chłodniczych, aplikacja mobilna do

odczytu wyników pomiarowych – 1 kpl.

• Plansza dydaktyczna ze schematem instalacji

• Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim

Zastosowania:

• Analiza punktów charakterystycznych obiegu chłodniczego

• Pomiar parametrów instalacji chłodniczej

• Poznanie przyrządów do pomiaru parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych.

• Obsługa przyrządów do pomiaru parametrów instalacji i urządzeń chłodniczych.

• Analiza i interpretacja danych pomiarowych

STANOWISKO 2

Stanowisko dydaktyczne do badania klimatyzatora

Stanowisko umożliwia szkolenie w zakresie montażu i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych typu split.

Stanowisko jest przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni.

Funkcje dydaktyczne/Materiał nauczania:

- Montaż urządzeń klimatyzacyjnych

- Poznanie sposobów łączenia przewodów rurowych, kanałów wentylacyjnych,

- mocowania instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

- Poznanie narzędzi do montażu instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

- Poznanie zasady prowadzenia przewodów instalacji klimatyzacyjnych

- Identyfikacja materiałów stosowanych do montażu instalacji klimatyzacyjnych

- Wykonywanie próby szczelności układów chłodniczych stosowanych w instalacjach

- klimatyzacyjnych

- Poznanie przyrządów pomiarowych stosowane podczas montażu instalacji

- klimatyzacyjnych

- Poznanie zasad obsługi instalacji oraz urządzeń klimatyzacyjnych

- Nauka czynności związanych z obsługą urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych.

Minimalne wyposażenie stanowiska:

- Mobilna konstrukcja stanowiska (1 kpl.) z profili aluminiowych oraz płyty drewnopodobnej, dostosowana do montażu urządzeń klimatyzacyjnych, stanowisko wolnostojące, wymiary stanowiska mieszczące się w zakresie: szerokość: 800 mm – 1400 mm; głębokość: 560 mm – 890 mm; wysokość: 1400 mm – 1800 mm

- Klimatyzator typu split złożony z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, czynnik chłodniczy R32, zasilanie 230 V AC, z funkcją grzania i chłodzenia, wraz z pilotem, o mocy chłodniczej nie większej niż 6,5 kW i grzewczej nie większej niż 6,7 kW– 1 kpl.

- Zestaw koryt montażowych i niezbędnych akcesoriów instalatorskich– 1 kpl.

- Rozdzielnica z zestawem zabezpieczeń oraz wyłącznikiem głównym – 1 kpl.

- Zestaw elementów pomocniczych do stanowiska montażowego – 1 kpl.

- Dokumentacja techniczna – 1 kpl.

STANOWISKO 3

Badanie presostatów

Stanowisko do badania presostatów wyposażone w sprężarkę włączaną oraz wyłączaną przez presostaty: niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia oraz różnicowy, pomiar analogowy ciśnienia na ssaniu (wakuometr) oraz na tłoczeniu (manometr).

Minimalne wyposażenie stanowiska:

- Konstrukcja stanowiska badawczego wykonana z profili aluminiowych anodowanych, o wymiarach minimalnych 750 mm x 315 mm x 700 mm, stanowisko do umieszczenia na stole laboratoryjnym/biurku

- Presostat mechaniczny wysokiego ciśnienia – 1 szt.

- Presostat mechaniczny podwójny – 1 szt.

- Presostat mechaniczny niskiego ciśnienia – 1 szt.

- Lampki sygnalizacyjne sygnalizujące stan styków presostatów- min. 6 szt.

- Kompresor małej mocy, 230 V AC – 1 szt.

- Manometr niskiego ciśnienia LP – 1 szt.

- Manometr wysokiego ciśnienia HP – 1 szt.

- Zawory pomocnicze: regulacyjny, odcinające, technologiczny – 1 zestaw

- Wyłącznik główny stanowiska – 1 szt.

- Zabezpieczenie stanowiska i kompresora – 1 zestaw

- Sygnalizacja zasilania – 1 szt.

- Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska – 1 zestaw

- Zasilanie stanowiska: sieciowe 230 V AC

- Dokumentacja techniczna – 1 kpl.

STANOWISKO 4

Badanie wymuszonych przepływów powietrza

Stanowisko dydaktyczne do badania wymuszonych przepływów powietrza w sieci wentylacyjnej umożliwia pomiar podstawowych parametrów wentylacyjnych,  pozwalających na wyznaczenie: rozpływu powietrza, oporów bocznic, dyssypacji energii, depresji naturalnych, potencjałów i ich spadków. Stanowisko zbudowane jest na ruchomej platformie (ok. 3 m długości) umożliwiającej swobodny dostęp użytkownika z obu stron. Składa się z 2 modułów połączonych kolankiem 180°. Stanowisko zawiera dodatkowe mocowania zapewniające stabilność konstrukcji.

Specyfikacja:

• rurociąg zawierający prostki, kolanka,

• trójnik (średnica 160 mm);

• zasuwy odcinające

• zasuwy typu IRYS

• wentylatory kanałowe generujące przepływ powietrza w rurociągu 0-1 (prędkość 20-25 m/s)

• falowniki umożliwiające regulację pracy wentylatorów (Omron Hitachi JX).

• króćce do pomiaru podciśnień

• wyposażone w węże pomiarowe oraz przełącznik wielopozycyjny do urządzenia pomiarowego

• króćce pomiarowe dostosowane do czujników anemometrycznych

• czujniki anemometryczne z rejestratorem (dokładność ± 0,1 m/s)

• dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi

• wymiary: ok.3000 mm x 2500 mm x 540 mm

Informacje dodatkowe:

• Istnieje możliwość doposażenia i/lub rozbudowy stanowiska na życzenie klienta.

• Gwarancja 24 m-ce,

• Certyfikat zgodności CE.

• Firma MICRO zapewnia przeszkolenie w zakresie obsługi stanowiska.

• Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian nieobniżających funkcjonalności stanowiska.

STANOWISKO 5

Stanowisko dydaktyczne do pomiarów oporów liniowych i miejscowych w rurociągach

Stanowisko dydaktyczne MD-2013 do pomiarów oporów liniowych i miejscowych w rurociągach umożliwia pomiar podstawowych parametrów wentylacyjnych, pozwalających na wyznaczenie: oporów liniowych rurociągów (gładkich i chropowatych) oraz oporów miejscowych dzięki wymiennym przegrodom z otworami o 3 różnych kształtach i polach.

Stanowisko zbudowane jest na ruchomej platformie (do 3 m długości) umożliwiające swobodny dostęp do króćców pomiarowych. Posiada dodatkowe mocowanie do sufitu

zapewniające stabilność konstrukcji.

Specyfikacja:

• rurociąg zawierający prostki, kolanka, trójnik (średnice 100 mm, 160 mm, 200 mm)

• zasuwy odcinające , zasuwy typu IRIS

• zasuwy z otworami okrągłymi i prostokątnymi o różnych polach (3 szt)

• wentylator kanałowy generujący przepływ powietrza w rurociągu (prędkość 10-15 m/s)

• falownik umożliwiający regulację pracy wentylatora (Omron Hitachi JX)

• króćce do pomiaru podciśnień wyposażone w gumowe węże pomiarowe

• króćce do pomiaru różnicy ciśnień na zasuwie

• króćce pomiarowe dostosowane do czujników anemometrycznych

• czujniki anemometryczne z rejestratorem (dokładność ± 0,1 m/s)

• program microSCADA do wizualizacji pomiarów i sterowania pracą stanowiska dydaktycznego

• dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi

• wymiary: ok.4066mm x 1300 mm x1081 mm

STANOWISKO 6

Stanowisko dydaktyczne współpraca wentylatorów

Stanowisko dydaktyczne umożliwia badanie:

• współpracy pojedynczego wentylatora z siecią wentylacyjną;

• współpracy szeregowej i równoległej grupy wentylatorów;

• współpracy wentylatorów pracujących w różnych podsieciach;

Stanowisko umożliwia ponadto zdejmowanie charakterystyki pojedynczego wentylatora. Stanowisko zbudowane jest na ruchomej platformie (do 3 m długości) umożliwiającej swobodny dostęp do króćców pomiarowych. Składa się z 2 modułów połączonych kolanem 180°. Posiada dodatkowe mocowanie do sufitu zapewniające stabilność konstrukcyjną.

Specyfikacja:

• rurociąg zawierający prostki, kolanka, trójnik (średnice 100 mm, 125 mm);

• zasuwy odcinające

• wentylatory kanałowe generujące przepływ powietrza w rurociągu 0-1 (prędkość 20 m/s - 25 m/s)

• falowniki umożliwiające regulację pracy wentylatorów (Omron Hitachi JX)

• króćce do pomiaru podciśnień wyposażone w węże pomiarowe oraz przełącznik do przyrządu pomiarowego

• króćce pomiarowe dostosowane do czujników anemometrycznych

• czujniki anemometryczne z rejestratorem (rozdzielczość ± 0,1 m/s)

• program microSCADA do wizualizacji pomiarów i sterowania pracą stanowiska dydaktycznego

• dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi

• wymiary: ok.2840mm x 1300 mm x3240 mm

( PAKIET NR 7

Materiały na zajęcia instalacyjne kształtek i rurek

| alu-pex |  | Jednostka Miary [ SZT / MB ] |
| --- | --- | --- |
| Numer | Nazwa | SZT | MB |
| 1 | Kolano 16 PPSU PLUS | 280 |  |
| 2 | Kolano naścienne PLUS GW 16x1/2" | 50 |  |
| 3 | Trójnik 16x16x16 PLUS PPSU | 265 |  |
| 4 | Złączka 16x16 PLUS PPSU | 265 |  |
| 5 | Złączka GW 16x1/2 PLUS | 280 |  |
| 6 | Złączka GZ 16x1/2'' PLUS | 280 |  |
| Zaciskane/Skręcane |  |  |  |
| 7 | Złączka rurowa zac. PEX z nyplem GZ1/2x16x2.0 | 10 |  |
| 8 | Złączka rurowa zac. PEX z nyplem GZ3/4x16x2.0 | 10 |  |
| 9 | Złączka rurowa zac. PEX z mufą GZ1/2x16x2.0 | 10 |  |
| 10 | Złączka rurowa zac. PEX z mufą GZ3/4x16x2.0 | 10 |  |
| 11 | Kolano skręcane 16x1/2 GZ PEX | 10 |  |
| 12 | Kolano skręcane 16x1/2 GW PEX | 10 |  |
| 13 | Złączka skręcana 16x16 | 10 |  |
| 14 | Kolano skręcane 16x16 PEX | 10 |  |
| 15 | Trójnik skręcany 16x1/2"x16 PEX | 10 |  |
| 16 | Trójnik skręcany 16x16x16 PEX | 10 |  |
| 17 | Kolano skręcane 16x1/2 Wieszak PEX | 10 |  |
| PP |  | Jednostka Miary [ SZT / MB ] |
| Numer | Nazwa | SZT | MB |
| 1 | Kolano 45/20 mm | 250 |  |
| 2 | Kolano 90/20 mm | 250 |  |
| 3 | Kolano naścienne 90 GW 20x1/2" | 310 |  |
| 4 | Kolano nyplowe 45/20 mm | 300 |  |
| 5 | Kolano nyplowe 90/20 mm | 300 |  |
| 6 | Redukcja nyplowa 25/20 mm | 300 |  |
| 7 | Rura PN20 20x3,4 |  | 60 |
| 8 | Trójnik PP 20 mm | 306 |  |
| 9 | Zaślepka PP 20 mm | 300 |  |
| 10 | Złączka GW 20x1/2" | 300 |  |
| 11 | Złączka GW 20x3/4" | 300 |  |
| MIEDŹ |  | Jednostka Miary [ SZT / MB ] |
| Numer | Nazwa | SZT | MB |
| 1 | Cu mufa 15mm | 150 |  |
| 2 | Cu kolano 45 1K 15mm | 150 |  |
| 3 | Cu kolano 45 2K 15mm | 150 |  |
| 4 | Cu kolano 90 1K 15mm | 150 |  |
| 5 | Cu kolano 90 2K 15mm | 150 |  |
| 6 | Cu mufa GW 15mmx1/2" | 150 |  |
| 7 | Cu zaślepka/kapa 15mm | 80 |  |

( PAKIET NR 8

Komputer - Laptop x 17 sztuk

Rodzina procesora: Intel Core i5

Taktowanie procesora: 2.4 GHz

Taktowanie (Boost): 4.2 GHz

Generacja procesora: Jedenasta

Obsługa ECC: Nie

Liczba rdzeni: 4

Liczba wątków: 8

Cache L3 : 8 MB

Pozostałe informacje o procesorze: Intel Core i5-1135G7

Intel vPro: Nie

Przekątna ekranu: 15,6''

Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080)

Powierzchnia matrycy: Matowa

Technologia podświetlania: Diody LED

Typ matrycy: TFT WVA

Ekran dotykowy: Nie

Model karty graficznej: Intel UHD Graphics

Producent chipsetu : Intel

Zainstalowana pamięć RAM: 8 GB

Maks. wielkość pamięci: 32 GB

Liczba obsadzonych gniazd pamięci: 1

Liczba wolnych gniazd pamięci: 1

Rodzaj pamięci: SODIMM DDR4

Częstotliwość szyny pamięci: 2666 MHz

Pozostałe informacje o pamięci RAM:

Typ dysku: SSD

Pojemność SSD: 256 GB

Format szerokości SSD: M.2

Interfejs dysku SSD: PCI-Express

Napęd optyczny: Brak

Komunikacja: LAN 10/100/1000

Komunikacja: WiFi 802.11 ac

Komunikacja: Bluetooth

Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G: Nie

Gniazda rozszerzeń: Nie

Dokowanie: Nie

Porty USB: 1 x USB 2.0 Type-A

Porty USB: 1 x USB 3.0 Type-A

Porty wideo: 1 x HDMI

Czytnik kart pamięci: Tak

Pozostałe porty we/wy: 1 x Audio (Combo)

Pozostałe porty we/wy: 1 x RJ-45

Kamera internetowa: Tak

Podświetlana klawiatura: Tak

Czytnik linii papilarnych: Tak

Dźwięk:

Pojemność baterii: 41 Wh

Liczba komór: 3-komorowa

System operacyjny: Windows 11 Pro

Dodatkowe oprogramowanie: Microsoft Office 30-dniowa wersja próbna McAfee

30-dniowa wersja próbna

Kolor: Czarny

Wysokość: 18.9 mm

Szerokość: 358.5 mm

Głębokość: 235.56 mm

Waga: 1.69 kg

Akcesoria w zestawie: Dokumentacja Zasilacz 65W Europejski przewód zasilający

Informacje o gwarancji: 3 lata Basic Onsite

Pozostałe informacje: klawisze numeryczne, specjalny przycisk uruchamiający kalkulator, klawiatura odporna na zalanie, funkcja ładowania Express Charge,